## Slide 1: MAINBOARD
Thoha Nurhadiyan, M.Kom
Universitas Banten Jaya
(UNBAJA)
2014

## Slide 2: Pengertian Mainboard
Mainboard atau Motherboard merupakan papan utama dimana terdapat komponen-komponen serta chip controller yang bertugas mengatur lalu lintas data dalam sistem mainrboard.
Pada Mainboard juga terdapat socket untuk processor, slot-slot yang digunakan untuk pemasangan komponen kartu seperti VGA Card, Sound Card, Internal Modem, dan lain-lain.

## Slide 3: Fungsi Mainboard
Fungsi Mainboard adalah sebagai pusat semua perangkat keras komputer / hardware, agar semua perangkat keras komputer tersebut bisa berhubungan antara komponen yang satu dengan yang lain.
sebagai contoh: Processor, Memori(RAM), hardisk, optical drive, keyboard, mouse, monitor dan semua perangkat keras komputer dipasang dan dihubungkan dengan menggunakan motherboard.

## Slide 4: Jenis Mainboard
Jenis Mainboard yang ada saat ini bermacam-macam, ada yang jenis mainboard AT baby / AT, ATX, BTX dan ITX. Jenis mainboard ITX terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu Jenis-J=jenis mainboard mini-ITX dan nano-ITX.
Jenis mainboad yang dipilih merupakan aspek yang paling penting dari dalam perancangan sebuah komputer.

## Slide 5: Perbedaan AT dan ATX
AT merupakan mainboard yang tombol ON/OFF terhubung langsung dengan tombol casing. Power Supply AT memiliki kabel power yang dihubungkan ke motherboard terpisah menjadi dua konektor power (P8 dan P9). Fungsi power supply jenis ini hanya digunakan sebatas pada era komputer pentium II.
ATX adalah jenis mainboard jenis terbaru dan paling banyak digunakan saat ini. Perbedaan dari power supply jenis AT dan ATX yaitu pada tombol powernya jika power supply AT menggunakan Switch dan ATX menggunakan tombol untuk mengirikan sinyal ke motherboard seperti tombol power pada keyboard

## Slide 6: Mainboard AT
Yang di maksud jenis-jenis mainboard AT yaitu format yang digunakan dalam 386 serta 486 komputer pertama. kemudian format tersebut diganti oleh format ATX, dimana format ini membentuk sirkulasi udara yang lebih baik dari sebelumnya sehingga lebih mudah untuk mengakses komponen-komponen komputer

## Slide 7: Mainboard ATX
Jenis dari mainboard ATX dapat di upgrade ke AT baby. Hal itu di maksudkan untuk meningkatkan kemudahan bagi user. Jenis-Jenis Mainboard ini di rancang untuk menancapkan peripheral semudah mungkin (misalnya, IDE konektor yang terletak di samping disk). Jenis dari mainboard ini adalah Standar ATX, mikro ATX, Flex-ATX dan mini-ATX

## Slide 8: Mainboard BTX
Jenis Mainboard BTX lebih di maksudkan untuk mendukung jenis Intel yang di rancang untuk memperbaiki pengaturan komponen, sehingga untuk mengoptimalkan sirkulasi udara, akustik, dan pengendalian panas. Konektor dalam mainboard ini di pasang secara paralel ke arah di mana udara mengalir. Kabel listrik BTX adalah sama dengan pasokan listrik ATX

## Slide 9: Mainboard ITX
Mainboard ITX adalah format dari ( Teknologi Informasi extended ). Motherboard jenis ini di dukung oleh Via, adalah format yang sangat kompak yang dirancang untuk konfigurasi miniatur seperti mini-PC. Sedangkan jenis yang sama dengan mainboard ini adalah mini-ITX dan nano-ITX

## Slide 10: Chipset
Salah satu bagian penting dari sebuah mainboard adalah chipset. Chipset yang merupakan sebuah IC (integrated Circuit) dalam ukuran kecil itu memiliki fungsi sentral.
Fungsi dari chipset adalah untuk mengatur aliran data dalam sebuah unit komputer. Chipset ini pula yang mengatur data Central Processing Unit atau CPU ke bagian sistem memori. Selain itu, fungsinya untuk mengatur aliran data dari PCI, port IO, menentukan kecepatan side bus, bus untuk grafis, dan menentukan sistem lain di dalam komputer, seperti menentukan tipe port agar bisa support dengan perangkat keras lainnya

## Slide 11
Ada dua kelompok chipset yang umum kita temui di pasaran. Kelompok chipset intel, yang hanya bisa digunakan untuk CPU Intel, dan chipset AMD (Advanced Micro Devices) untuk processor keluaran AMD. Kedua kelompok ini pun terbagi lagi kepada berbagai macam jenis generasi chipset yang terus berkembang

## Slide 12: Socket
Socket adalah tempat “bersemayamnya” processor pada motherboard. Sama seperti chipset, socket ini pun terbagi kepada berbagai macam jenis, tergantung dari jenis processor yang didukungnya

## Slide 13: BIOS (Basic Input Output System)
BIOS adalah adalah sebuah chip yang menyimpan perangkat lunak untuk mengontrol hardware dan berfungsi sebagai interface antara hardware dan operating system (OS). BIOS digunakan oleh komputer untuk mempersiapkan prosess booting (startup) dan mengecek kesiapan sistem dan hardware sebelum komputer dijalankan

## Slide 14: CMOS (Complimentari Metal Oxide Semiconductor)
CMOS adalah sebuah baterai yang mensupply power pada sebuah memory kecil pada motherboard yang berfungsi untuk menyimpan settingan konfigurasi komputer, waktu, dll. CMOS menjaga agar kita tidak perlu mengkonfigurasi hal-hal tersebut setiap kali kita menyalakan komputer

## Slide 15: Memory Slot
Slot yang berbentuk agak panjang dan ramping ini berfungsi sebagai tempat di-installnya Random Access Memory (RAM). Di era komputer modern, hampir semua mobo mempunyai setidaknya dua slot RAM, bahkan pada spesifikasi komputer high-end ada motherboard yang dilengkapi sampai 6 slot RAM.

## Slide 16: VGA
AGP Accelerated Graphic Port
Slot ini berfungsi untuk menginstall komponen graphic card(video card). Pada komputer modern, umumnya berupa slot dengan interface PCI (Peripheral Component Interconect) -Express. Pada motherboard high-end bisa menampung sampai 3 slot graphic card.

## Slide 17: Storage Drive Connector
Fungsinya untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti Harddisk Drive, Optical Drive, SSD, dan perangkat storage external. Biasanya berupa interface S-ATA (Serial Advanced Technology Attachment) /ATA

## Slide 18: IDE (integrated Drive Electronics
Bagian lain dari sebuah mainboard adalah (Integrated Drive Electronics) atau IDE. Secara sederhana, IDE ini bisa dianalogikan sebagai setop kontak di dalam instalasi listrik. Fungsinya untuk mengatur dan menghubungkan seluruh peranti keras yang terbaca pada sebuah personal komputer, seperti saluran CDROM, hard disk, maupun disk drive lainnya.

## Slide 19: IGP (Integratee Graphic Controller)
Bagian selanjutnya dari mainboard adalah IGP (Integrated Graphic Controller) yang merupakan chip yang berkaitan dengan pengintegrasian grafis. IGP ini hampir sama dengan video card, hanya saja IGP mengambil memorinya langsung dari memori CPU.